## Slide 1
CLASSE D’EAU DE LA BIEVRE SESSION 1

## Slide 2
Ouverture de la séance par Mme pelletier-le-barbier
Maire de Bièvres
GESTION A LA SOURCE DES EAUX PLUVIALES
31 mai 2021

## Slide 3: 1 – Introduction
Anne PELLETIER LE BARBIER
Chéhrazade AÏNSEBA
Caroline DOUCERAIN
Denise THIBAULT
Pascal THEVENOT
Bénédicte ALLENET
Dominique DUMAS
Bernard GLEIZE
Philippe LECOMTE
Michel LARJAUD
Monique CRUSSY
Pascale LESSELINGUE
Flora LARUELLE
+ Claude BEVAN
Elisabeth PHLIIPPOTEAU
Gwilherm POULLENEC

## Slide 4: 1 – Introduction – vidéo de l’Agence de l’eau « Repenser l’eau dans la ville »

## Slide 5: 2 – Présentation de l’historique des inondations sur l’amont
M. CARDINAL
Directeur technique du SIAVB

## Slide 7: RAPPEL :LES INONDATIONS DE LA BIEVRE
Inondation de 1973
Inondation de 1982, centennale
LE SIAVB EST ALORS CHARGE DE PROTEGER LA VALLEE DE LA BIEVRE CONTRE LES INONDATIONS, ET EVITER LES DEBORDEMENTS POUR LES PLUIES DE PERIODE DE RETOUR 20 ANS

## Slide 8: La création de bassins….
LA REPONSE DU SIAVB :
…Télégérés !

## Slide 9: GESTION DES CRUES :
CAPTEUR DE MESURE DE NIVEAU
D’UN BASSIN DE RETENUE
(Vitesse de remplissage)
ABRI CHALET
AUTOMATE
MOYEN DE TRANSMISSION
GROUPE SERVO- MOTEUR
Le système de Télégestion
REGULATION DU DEBIT DE SORTIE

## Slide 10: LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE TELEGESTION :
Utilisation maximale de la section de la rivière
AFFICHAGE EN CONTINU DES VALEURS SUR LE POSTE DE TELEGESTION DANS LES BUREAUX DU SIAVB

## Slide 11: Gestion des EP

## Slide 12
Etude d’impact des travaux réalisés par le SIAVB sur le niveau des crues centennales

## Slide 13: Phase 1 : Découpage hydrologique

## Slide 14: Phase 1 : Analyse de l’évolution de l’urbanisation

## Slide 15: Phase 2 : Répartition géographique des pluies

## Slide 16: Phase 2 : Répartition géographique des pluies
Durée « longue »: répartition homogène
Durée « courte » : 5 zones
23/06/05
26/05/05
26/07/01
23/07/00

## Slide 17: Phase 3 : Données nécessaires à la modélisation : Filaire

## Slide 18: Phase 3 : Conclusions – Impacts des bassin et de la gestion

## Slide 19: Créées en 1996 et actualisées en juin 2000, les prescriptions applicables aux imperméabilisations nouvelles sont actuellement fixées à 1.2 l/s/ha et semblent insuffisantes au regard de certains projets d’urbanisation sur le bassin versant.
L’objectif de l’étude est d’évaluer les marges de manœuvre disponibles des tronçons, pour en déduire des prescriptions cohérentes applicables aux imperméabilisations nouvelles sur les bassins versants.
Mise à jour des prescriptions

## Slide 20: Mise à jour des prescriptions

## Slide 21: L’indice de vulnérabilité comprend 4 niveaux :
Le volume à stocker est très faible : indice faible,
Le volume à stocker est inférieur au volume de rétention actuel : indice moyen,
Le volume à stocker est supérieur au volume de rétention actuel : indice fort,
Le volume à stocker est non nul et il n’existe pas de volume de rétention actuel : indice très fort.
Mise à jour des prescriptions

## Slide 22: Mise à jour des prescriptions

## Slide 23: Mise à jour des prescriptions

## Slide 24
Mise à jour des prescriptions NOUVELLE VERSION / SAGE COMPATIBLE

## Slide 31: 3 – Présentation de l’outil Parapluie
M. AFRIT
Chargé de mission Politique de l’eau au SIAAP

## Slide 32: CLASSE D’EAU – SMBVB
Outil Parapluie – Un outil pour la systématisation de la gestion à la source des eaux pluviales
Lundi 31 mai 2021
Bilel AFRIT – Chargé de mission politique de l’eau, Direction de la Stratégie territoriale
SIAAP – Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne
Contact : bilel.afrit@siaap.fr

## Slide 33: UN TERRITOIRE PARTICULIÈREMENT ÉTENDU
entre plusieurs acteurs qui nécessite une coordination
Un périmètre de collecte étendu : 52 maîtres d'ouvrage de natures et de tailles très diverses : communes, EPT, EPCI, départements, syndicats mixtes.
=> 288 communes – 1800 km²

## Slide 34: LES ENJEUX DE L’ASSAINISSEMENT FRANCILIEN

## Slide 35: LES ENJEUX DE L’ASSAINISSEMENT FRANCILIEN
Un petit fleuve sous très forte pression aujourd’hui
Débit d’étiage à Paris : 95m3/s
Diminution de 30 % du débit de la Seine combiné à une augmentation du nombre d’habitants.
Fragilise l’atteinte et le maintien du bon état DCE
En 2050
Seine
Avec la perspective du changement climatique :

## Slide 36: RAPPEL DES OBJECTIFS EAUX PLUVIALES ET CONCLUSIONS DU SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT ZONE SIAAP
Objectif « Qualité de l’eau » : +0% d’imperméabilisation Objectif Baignade : - 5 % d’imperméabilisation
=> réduire les surfaces connectées aux réseaux
Nous ne pouvons – et ne devons – plus accepter d’eaux pluviales dans nos réseaux.

## Slide 37: RÉFÉRENTIEL APUR – UN OUTIL POUR UN LANGAGE COMMUN
: Pourquoi ?
: Comment ?
: Retour d’exp. ?
Co-élaboré Urbanistes Assainissement

## Slide 38: RÉFÉRENTIEL APUR – UN OUTIL POUR UN LANGAGE COMMUN
Parapluie
Après avoir évité
Ne pas oublier d’anticiper

## Slide 39: OUTIL PARAPLUIE
pour une systématisation de la gestion à la source des eaux pluviales
Fournir aux porteurs de projets un outil en ligne, simple, gratuit, libre et pédagogique de dimensionnement de la gestion à la source des eaux pluviales
Entrer les surfaces du projet, ses volontés et ses contraintes
Proposition de « dimensionnement à la source »
Notées, classées, avantages/inconvénients
1
2
Exemple ouvrage multifonction
Temps sec
Pluie modérée
Pluie forte

## Slide 40: OUTIL PARAPLUIE POUR UNE SYSTÉMATISATION DE LA GESTION À LA SOURCE DES EAUX PLUVIALES
Version générique déjà disponible en ligne (adaptable par collectivité)
Mais nécessite de connaître et remplir les prescriptions pluvial et « conditions pluviométriques » (coef. de Montana)
Parapluie-hydro.com – par Alison-Environnement / INSA-Lyon : Bernard Chocat

## Slide 41: OUTIL PARAPLUIE POUR UNE SYSTÉMATISATION DE LA GESTION À LA SOURCE DES EAUX PLUVIALES
Projets max ~ 1 ha.
1 solution = 1, 2 ou 3 ouvrages
Environ 2 Millions de
« solutions » testées par l’outil.
Dimensionnement de base pour T =10 ans (méthode des pluies)
En cas de dérogation, Abattement de 25 mm PUIS rejet à Qfuite limité (l’utilisateur peut descendre jusqu’à 8mm)

## Slide 42: UN EXEMPLE DE DÉVELOPPEMENT NOUVEAU POUR L’AGGLOMÉRATION PARISIENNE
Version simple / Version expert

## Slide 43: UNE FICHE PÉDAGOGIQUE ASSOCIÉE À CHAQUE OUVRAGE

## Slide 44: UNE PÉDAGOGIE COMPLÈTE ET VARIÉE

## Slide 45: L’OUTIL PARAPLUIE PERMET UN LANGAGE COMMUN
Un important travail a permis de clarifier et cartographier l’ensemble des prescriptions « pluvial » de tous les acteurs
1ère étape pour assurer la « cohérence » de la politique « pluvial » sur l’ensemble du territoire
Accompagner et faciliter le travail des aménageurs
(publics et privés)
=> Aujourd’hui : un portage fort du « 0 rejet » (~ T=10ans)
48mm – T=10ans
1er temps : Construit sur la Petite Couronne - Baignade 2ème temps : Sera élargi à la Grande Couronne et syndicats raccordés

## Slide 46: MERCI DE VOTRE ATTENTION
Ensemble des actes en ligne
(et du SIAAP) et documents utiles
Rappel du lien à diffuser : https://www.f--s.fr/siaap/retour-seminaire.php

## Slide 47: 4 - Présentation de la démarche d’élaboration du PLUi et intégration des eaux pluviales
M. POUPIN
Chargé d’étude Risques naturels et technologiques, DDT 78

## Slide 48: Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la vallée de la Bièvre et du ru de Vauhallan
DDT des Yvelines
SMBVB – Classe d’eau 2021
« Gestion de l’eau en ville »
31 mai 2021

## Slide 49
Périmètre du PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan (Bièvre amont)
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan

## Slide 50: PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
Rappel des objectifs généraux du PPRI
(Code de l’environnement, articles L.562-1-II et L.562-8)
●
●
●
ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ;
prescrire les conditions dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
assurer le libre écoulement des eaux et la préservation des champs d’expansion des crues.
Réglementation en vigueur en 2015
●
Essonne : PPRN prescrit en 2002
●
Yvelines : AP du 02/11/1992 (PPRI)
information obligatoire sur le risque dans le cadre de l’IAL. Zones potentiellement inondables retranscrites dans le PLU (à titre informatif)
information obligatoire sur le risque dans le cadre de l’IAL. Zonages inondables délimités par AP avec prescriptions

## Slide 51: PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
Démarche d’élaboration 2015-2018
●
Étude de l’aléa inondation par débordement de cours d’eau
●
●
Cartes de hauteurs d’eau et de vitesses présentées en novembre 2016 Cartographie de l’aléa inondation en avril 2017
●
Étude des enjeux
●
Cartographie des enjeux en novembre 2016
●
Finalisation du projet de PPRI
●
●
●
●
Croisement aléa / enjeux
Rédaction du projet de PPRI en 2017
Consultation des instances délibératives des collectivités territoriales en 2018 Concertation avec le public en 2017-2018 (réunion publique en janvier 2018)

## Slide 52: Démarche d’élaboration 2015-2018
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan

## Slide 53: Démarche d’élaboration 2015-2018
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan

## Slide 54: Présentation des pièces du projet de PPRI
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
●
une notice de présentation ;
●
un règlement ;
●
un atlas des zones réglementaires ;
●
un atlas des aléas ;
●
un atlas des enjeux.
Pièces réglementaires
A titre informatif

## Slide 55: PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
Détermination du zonage réglementaire (croisement enjeux / aléas)
Croisement enjeux/aléa du PPRI

## Slide 56
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan

## Slide 57: Notice de présentation
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
●
●
●
●
●
●
démarche du PPRI et son contenu ; contexte de la prévention des risques ;
raisons de la mise en œuvre du PPRi Bièvre ; présentation du territoire ;
aléa de référence, enjeux, zonage réglementaire ; principes réglementaires

## Slide 58: Règlement – Grands principes
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
ZONE ROUGE FONCE
Toutes zones où l’aléa est très fort + ZEC en aléa fort
Principe : Interdire toute construction nouvelle, préservation des ZEC
Biens et activités futurs :
●
●
●
pas d’habitation nouvelle, pas d’activité nouvelle ;
reconstruction sous conditions (hors établissements sensibles et stratégiques,
habitations) ;
structures légères agricoles, aménagements sportifs ou récréatifs sous conditions.

## Slide 59: Règlement – Grands principes
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
ZONE ROUGE FONCE
Toutes zones où l’aléa est très fort + ZEC en aléa fort
Principe : Interdire toute construction nouvelle, préservation des ZEC
Biens et activités existants :
●
●
●
travaux d’entretien et de gestion courants ;
extensions d’habitations limitées au travaux de mise aux normes de confort ; changement de destination sous la CR : habitation → activités.

## Slide 60: Règlement – Grands principes
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
ZONE ROUGE FONCE
Toutes zones où l’aléa est très fort + ZEC en aléa fort
Principe : Interdire toute construction nouvelle, préservation des ZEC
Dispositions constructives (projets futurs ou sur existant) :
●
●
reconstruction ou extension : 1er niveau habitable ou fonctionnel au niveau de la crue de référence ;
mesures compensatoires, notamment en matière d’équilibre des volumes retirés à la crue et rendus à la crue (notice de prise en compte du risque).

## Slide 61: Règlement – Grands principes
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
ZONE ROUGE CLAIR
Autres ZEC (aléa moyen)
Principe : Interdire toute construction nouvelle, préservation des ZEC
Biens et activités futurs :
●
●
●
pas d’habitation nouvelle, pas d’activité nouvelle ;
reconstruction sous conditions (hors établissements sensibles et stratégiques) ;
structures légères agricoles, aménagements sportifs ou récréatifs sous conditions.

## Slide 62: Règlement – Grands principes
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
Biens et activités existants :
●
●
●
travaux d’entretien et de gestion courants ;
extensions d’habitations et d’activités limitées en surface ; changement de destination sous la CR : habitation → activités.
ZONE ROUGE CLAIR
Autres ZEC (aléa moyen)
Principe : Interdire toute construction nouvelle, préservation des ZEC
Dispositions constructives (projets futurs ou sur existant) :
●
reconstruction ou extension : 1er niveau habitable ou fonctionnel au niveau de la CR (et à minima 20 cm au dessus du TN)

## Slide 63: Règlement – Grands principes
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
ZONE BLEU FONCE
Zones déjà urbanisées (hors centres urbains), niveau d’aléa fort Principe : Ne pas remettre en cause la vocation urbaine de ces zones, sans toutefois permettre sa densification
Biens et activités futurs :
●
●
●
pas d’habitation nouvelle, pas d’activité nouvelle ;
reconstruction sous conditions (hors établissements sensibles et stratégiques) ;
structures légères agricoles, aménagements sportifs ou récréatifs sous conditions.

## Slide 64: Règlement – Grands principes
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
●
●
●
travaux d’entretien et de gestion courants ;
extensions d’habitations et d’activités limitées en surface ; changement de destination sous la CR : habitation → activités.
ZONE BLEU FONCE
Zones déjà urbanisées (hors centres urbains), niveau d’aléa fort Principe : Ne pas remettre en cause la vocation urbaine de ces zones, sans toutefois permettre sa densification
Biens et activités existants :

## Slide 65: Règlement – Grands principes
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
●
●
●
●
constructions nouvelles d’habitations et d’activités ou opérations d’aménagement ;
nouveaux ERP, sous réserve de mesures de réduction de la vulnérabilité ; sous-sols autorisés (nouvelles constructions) ;
reconstruction sous conditions.
ZONE BLEU CLAIR
Zones déjà urbanisées (hors centres urbains), niveau d’aléa moyen Principe : Améliorer la qualité urbaine et pouvoir densifier de manière maîtrisée sans aggraver la vulnérabilité
Biens et activités futurs :

## Slide 66: Règlement – Grands principes
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
●
●
●
●
travaux d’entretien et de gestion courants ;
densification possible (augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant par réaménagement, changement de destination ou reconstruction) ;
extensions d’habitations, d’activités ou ESS (sous réserves), limitées en surface ;
changement de destination sous la CR : habitation → activités, mais également activités → habitations (sous réserves)
ZONE BLEU CLAIR
Zones déjà urbanisées (hors centres urbains), niveau d’aléa moyen Principe : Améliorer la qualité urbaine et pouvoir densifier de manière maîtrisée sans aggraver la vulnérabilité
Biens et activités existants :

## Slide 67: Règlement – Grands principes
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
●
mêmes autorisations qu’en zone bleu clair.
ZONE MARRON
Centres urbains, niveau d’aléa fort ou moyen
Principe : Autoriser sans limitation particulière, mais en respectant des conditions permettant de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens
Biens et activités futurs :

## Slide 68: Règlement – Grands principes
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
●
●
extensions sans limitation de surface ; mêmes règles qu’en zone bleu clair.
ZONE MARRON
Centres urbains, niveau d’aléa fort ou moyen
Principe : Autoriser sans limitation particulière, mais en respectant des conditions permettant de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens
Biens et activités existants :

## Slide 69: Retours de la concertation avec les acteurs locaux
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
2 sujets principaux :
Pas de réglementation vis-à-vis du phénomène de ruissellement
●
Non prise en compte des ouvrages du SIAVB pour la détermination de l’aléa de référence

## Slide 70: Ruissellement
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
Phénomène de ruissellement :
Phénomène important localement
●
Apports pris en compte, mais phénomène non cartographié
●
Le PPRI n’est pas forcément l’outil adéquat pour répondre à cette problématique.
Cartes de zonages pluviaux
Schéma de gestion des eaux pluviales

## Slide 71: Impact des ouvrages du SIAVB
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
Impact des ouvrages du SIAVB sur une crue de type centennale :
●
Études complémentaires en 2019 sur l’efficacité des ouvrages (prise en compte des volumes de stockage) lors d’une crue centennale et d’une crue cinquantennale.
●
A titre informatif, pas d’évolution des hypothèses dans le cadre du zonage PPRI

## Slide 72: Impact des ouvrages du SIAVB
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
Scénario cinquantennal :
Les ouvrages de rétention présents sur la Bièvre ont été dimensionnés pour des crues de l’ordre de la vicennale, mais le scénario cinquantennal avec bassins permet de montrer que les ouvrages hydrauliques ont un impact pour ce type d’évènement.
En général, l’aléa est diminué en termes d’emprise et/ou de hauteur d’eau.

## Slide 73
Emprise réduite

## Slide 74
Diminution du niveau de l’aléa mais emprise inchangée

## Slide 75: Impact des ouvrages du SIAVB
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
Scénario centennal :
Dans des conditions favorables, les ouvrages de rétention peuvent également avoir un impact positif (en emprise ou en hauteur d’eau) sur les conséquences d’une crue centennale.
Les cartographies montrent des effets variables selon les secteurs.

## Slide 76
Diminution du niveau de l’aléa
Diminution de l’emprise

## Slide 77
Diminution du niveau de l’aléa
Diminution de l’emprise

## Slide 78: Conclusions des études complémentaires
●
Les bassins du SIAVB réduisent sensiblement les conséquences
de crues petites et moyennes (absence ou réduction des zones inondées), y compris cinquantennale.
●
Ils peuvent même avoir un effet positif, dans des conditions favorables, sur les conséquences d’une crue centennale. Effet variable selon les secteurs.
PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan

## Slide 79: PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
Fin de la démarche d’élaboration 2019-2021
●
Enquête publique
●
Durée d’un mois du 4 octobre au 9 novembre 2019
●
Approbation
●
Approbation du PPRI par arrêté interpréfectoral le 10 mars 2020
●
Phase post-approbation (2020-2021)
●
●
●
Annexion du PPRI aux PLU des commues concernées
Travail auprès des chambres de notaires 78-91 (valorisation des études complémentaires, approche pédagogique pour les futurs acquéreurs)
Travail avec le SMBVB pour adéquation des cartographies des ZEC (PPRI/SAGE)

## Slide 80: PPRI de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan
Pour aller plus loin...
Portail Internet des services de l’État dans les Yvelines :
https://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des- risques/Prevention-des-risques/Le-risque-inondation/Plan-de-prevention-des-risques-d- inondation-PPRI-de-la-vallee-de-Bievre-et-du-ru-de-Vauhallan
DDT78 / Service environnement Unité Paysages, risques et nuisance
Philippe POUPIN philippe.poupin@yvelines.gouv.fr

## Slide 81: 5 – Présentation des aides de l’agence de l’eau pour la gestion à la source des eaux pluviales
Mme KOUAMEDJO
Animatrice pluviale au SMBVB

## Slide 82
Intégrer la gestion des eaux pluviales en zone urbaine
Vous pouvez agir!

## Slide 83
L’agence de l’eau Seine Normandie
Etablissement public
Créée par la loi du 16/12/1964
Sous tutelle des ministères de l’Ecologie et des Finances
Une gestion de l’eau décentralisée au niveau des grands bassins hydrographiques
Politique de l’eau solidaire à l’échelle du bassin, et au plus près des acteurs locaux
Notes: Autonomie financière avec ce principe de l’eau paye l’eau et de pollueur/payeur
AE créées par loi de 1964 et nées en 1968
Politique de l’eau solidaire : amont/aval, urbain/rural

## Slide 84
Les missions de l’agence de l’eau
Mise en œuvre de la politique publique de l’eau, sur principe de la gestion concertée par BV, avec pour objectif final l’atteinte du bon état
Mise en œuvre des objectifs et dispositions du SDAGE et des SAGE
Déclinaison opérationnelle locale via les plans d’actions territoriaux
Un partenaire technique et financier
Notes: Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux : plans de gestion des eaux institués par la loi de 1992 et encadrés par le droit communautaire inscrit dans la DCE de 2000. Fixent pour 6 ans les orientations qui permettent d’atteindre les objectifs attendus en matière de bon état des eaux. Au nombre de 12, un pour chaque bassin de France métropolitaine et d’outre-mer.

## Slide 85
Les moyens de l’agence de l’eau
Favoriser les actions et ouvrages contribuants à préserver la ressource et les milieux aquatiques, à lutter contre les pollutions, à assurer l’AEP, la régulation des crues tout en respectant le dvpt durable des activités économiques
Pour ce faire, elle perçoit, auprès des usagers, des redevances et les redistribue sous forme d'aides aux usagers ou aux associations qui entreprennent des actions de protection du milieu naturel.

## Slide 86
Les 5 priorités pour les 6 ans à venir
Priorité 1: L’ atteinte des objectifs de bon état des masses d’eau conformément au SDAGE
Réduction à la source des pollutions, réduction des rejets d’EU
par temps de pluie, objectif zéro rejet d’eau pluviale…
Priorité 2: L’ adaptation au changement climatique
Préservation des zones humides, gestion à la source des eaux de pluie…
Priorité 3: La reconquête de la biodiversité
Préserver les trames vertes et bleues, restaurer et protéger les habitats, développer la gestion à la source des eaux pluviales par la mise en place d’espaces végétalisées en ville…
Priorité 4: La mobilisation des acteurs et la solidarité aux territoires ruraux
En zone de revitalisation rurale, sécurisation de l’alimentation en eau, lutte contre les fuites, renouvellement de réseaux
Priorité 5: La protection de la santé publique
Réduction des émissions de substances dangereuses, résorption des pollutions dans les zones de captage d’eau potable et zones sensibles…
Le 11ème pg d’intervention 2019-2024
Notes: Défini en concertation avec les instances de bassin
Cohérent avec les objectifs fixés par les SDAGE
Fixe les taux de redevance
Cadre les modalités d’interventions de l’Agence (aides, conditions…)
Budget AESN sur 6 ans : 3,84 milliards d’€

## Slide 87
Pourquoi se préoccuper des EP en ville?
Précipitations = Ruissellement + Infiltration + Evapo-Transpiration
Des modèles qui ont révélé
leurs limites
Urbanisation

Imperméabilisation
Assainissement

Collecte et évacuation
rapide des ruissellements
Des fréq et vol importants d’eau ruissellée vers les réseaux/step ou milieux naturels (inondations)
De grandes quantités de polluants déversés par temps de pluie : matières organiques, métaux lourds, pesticides, HAP, virus, bactéries, ...
⇨ Les rejets urbains de temps de pluie responsables de déclassement de cours d’eau et plages!

## Slide 88
Pourquoi se préoccuper des EP en ville?

## Slide 89
Quelles pluies?
Concilier la gestion des pluies courantes et des pluies fortes
80% du volume annuel !
en Ile de France,
Infiltrer
/évaporer
/réutiliser
8 - 10 mm en 24h
sans remettre en
cause les superficies d’aménagements
Limiter les impacts
Limiter les débordements
Prévenir l’aggravation des risques inondations
Pluies courantes
Notes: Gérer les pluies courantes
  80% de la pluie annuelle correspond à une pluie de 8 à 10 mm
  Une pluie décennale = 4 cm

## Slide 90
Une gestion gravitaire de l’eau, à ciel ouvert,
privilégiant les espaces multi-fonctionnels
80%
du volume géré sans rejet
Des solutions basées sur les espaces verts créés
Notes: Solutions permettant de retenir temporairement les eaux pluviales avant de les restituer au milieu récepteur principalement par infiltration.
Alternative aux réseaux de canalisation souterrains

## Slide 91
Les objectifs d’une gestion à la source
Gestion des pluies courantes (T<1 an, hauteur eau 8-10mm). Gérer l’eau au plus proche de là ou elle tombe
Réduction des rejets polluants par temps de pluie
Réduction des fréquences et volumes d’eau ruissellée vers les réseaux/step ou milieux naturels (inondations)
Limitation de l’imperméabilisation voire désimperméabilisation
Adaptation au changement climatique (îlots de fraicheur)
1 m2 imperméabilisé restitue en aval
4 à 20 fois plus d’eau
qu’ 1 m2 de surface naturelle!

## Slide 92: Les fondements d’une gestion alternative
Des aménagements urbains respectueux du cycle naturel de l’eau
Des techniques visibles
Des ouvrages intégrés
Des ouvrages multifonctionnels
La combinaison des techniques
Notes: Des techniques visibles : eau réintroduite dans le quotidien de la cité au profit du cadre de vie et de l’environnement. Prise de conscience publique
Des ouvrages intégrés donc acceptés par les usagers. Sans rupture dans le paysage et le fonctionnement urbain. Ouvrage peu profonds, à faible pente.
Des ouvrages multifonctionnels : garantie de l’intégration, de l’optimisation du foncier et du coût global du projet.
La combinaison des techniques pour s’adapter aux caractéristiques des sites.

## Slide 93
Les conditions et préconisations agence
Intégrer la gestion des EP dès la naissance du projet d’urbanisation
Des surfaces initiales reliées au réseau d’assainissement
BV alimentant l’ouvrage à plus de 80% en zone U des PLU
Réalisation d’études préalables et prise en compte de la pluviométrie locale
Gestion des pluies courantes, à ciel ouvert sur surface non imperméabilisée ou stockage pour utilisation
Des projets favorisant la désimperméabilisation
Alimentation gravitaire, par ruissellement et répartie des ouvrages de gestion
Un ratio Si sur SA le plus élevé possible et >1%
Un coef de perméabilité des sols <10-4 m/s + un toit de nappe >1m
Complexe végétalisé des toitures végétalisée >8 cm
Prévoir l’entretien des espaces aménagés en amont (Qui? Quoi? Comment?)

## Slide 94: Les noues
Les espaces verts creux
Notes: Les noues
Large fossé, peu profond, aux pentes douces facilitant stockage et infiltration des EP (infiltration en continu, dans la pente et le fond)
Les espaces verts creux
Espaces d’agrément et loisir assurant également stockage et infiltration des EP

## Slide 95: Les bassins
Les toitures végétalisées
Les revêtements perméables
8 cm de substrat
Rétention d’eau
Services écosystémiques
Notes: Les bassins et plans d’eau
Plusieurs fonctionnements :
stockage permanent
stockage/vidange
Autres fonctions : agrément, DFCI…
Les revêtements perméables
Pavés et dalles poreux
Pavés et dalles non poreux mais à joint perméable
Structures enherbées (alvéoles)
Enrobé drainant (20% de porosité environ)
Chaussée réservoir
Les toitures végétalisées
Technique très ancienne (néolithique)
Régulateur de température
Des contraintes potentielles (structurelles…)

## Slide 96: Techniques alternatives: les bénéfices
Eviter de collecter/traiter : limitation polluants dans les milieux naturels et amélioration fonctionnement des réseaux et step
Recharge en eau des sols voire des nappes
Arrosage naturel sans recours à l’eau potable
Des espaces paysagers et multifonctionnels (DFCI, social, loisir…). Valorisation et amélioration du cadre de vie.
Îlots de fraicheur (lutte contre la canicule)
Biodiversité
Limiter les surcharges d’eau en zone inondable ou zone de stagnation sur terrain argileux soumis au retrait/gonflement et susceptible de désordres sur habitations

## Slide 97: Tordre le coup aux idées reçues
C’est compliqué (gestion de la pluie sur 2 niveaux)
Ca coûte plus cher
Impossible car présence de gypse, d’argile ou de polluant dans le sol
La stagnation d’eau va provoquer la prolifération d’insectes (moustiques…)
C’est dangereux pour le public (noyade enfants…)
Coût d’entretien des ouvrages et quels services concernés

## Slide 98: Des habitudes à modifier dans les projets
Des descentes d’eau de toiture
au niveau du terrain naturel  Externes
© ATM
© Lausanne
Bussy-St-Georges

## Slide 99: Des habitudes à modifier dans les projets
© Lausanne
Des plantations en point bas, en creux pour accueillir les eaux de ruissellement 
Pas d’arrosage, Adaptation au changement climatique

## Slide 100: Les bonnes et mauvaises pratiques
Eviter la concentration des flux
Grille avaloir!
Notes: Bonnes pratiques
Gestion à ciel ouvert
Multifonctionnalité
Pas de concentration du ruissellement

## Slide 101: Les bonnes et mauvaises pratiques
Notes: Mauvaises pratiques
Evacuation et transport des pluies courantes et des polluants

## Slide 102
Travaux non éligibles
Crédit photo: AESN
Notes: Mauvaises pratiques
Evacuation et transport des pluies courantes et des polluants

## Slide 103
Crédit photo: AESN
Après travaux  infiltration et évaporation des pluies courantes
(pluies fortes au réseau)
© Ville de Paris
Un retour vers le cycle naturel de l’eau pour les pluies courantes
Avant travaux  pluies courantes et pluies fortes au réseau

## Slide 104
Les aides financières
 | Zone Urbaine (collectivité, SEM,…) | Activités Economiques / Industries
Etudes spécifiques : réduction des pollutions par temps de pluie | 50% | GE/ME/PE 50/60/70%
Réduction à la source écoulements de pluie | 80% | GE/ME/PE 40/50/60%
Prix Plafond assiette éligible | 30 €/m² aménagé si surface imperméabilisée diminuée 100 €/m² aménagé pour les toitures végétalisé et si végétalisation >80% | 
Formulaires de demande
d’aide
eau-seine-normandie.fr

## Slide 105
Les aides financières
La surface éligible (m2) retenue pour le calcul du prix plafond (assiette) comprend :
  la surface initialement imperméabilisée gérées sur les ouvrages de gestion à ciel ouvert, ou stockées pour utilisation
  la surface des ouvrages de gestion à ciel ouvert ou stocker pour utilisation, les apports par les pluies courantes des surfaces imperméabilisées
L’assiette de travaux s’appuie sur un dimensionnement pour des pluies de retour 20 ans et comprend :
  la maîtrise d’œuvre
  Les éléments qui contribuent à la réduction des volumes d’eau de ruissellement et à la maîtrise des polluants dès l’origine du ruissellement
  Les dispositifs éventuels de gestion des surverses
Un bilan de fonctionnement à faire au bout d’un an

## Slide 106
Construction d’un dossier de demande d’aide
Dossier de demande d’aide financière :
Formulaire de demande d’aide sur le site de l’agence
Proposition technique et financière retenue
Dossier technique précisant les surfaces projets et la gestion des petites et fortes pluies, accompagné d’un plan du projet
Travaux
Projet travaux
Envoi dossier
AR/autorisation
Démarrage
Envoi OS
Envoi factures
Réception travaux
Solde

## Slide 107
A VOUS DE JOUER! Merci de votre attention
Crédit Photos/Schéma
Agence de l’eau
Infraservices
ATM
Ville de Paris
Benoit DUCREUX (94)
Jérémie JEANNEAU (78)
Sébastien DERIEUX (92 et Paris)
Mail : nom.prénom@aesn.fr

## Slide 108: 6- Gestion des eaux pluviales à la source, doctrine de la DRIEE
Mme FAURE
Chargée de mission animation des services de police de l'eau DRIEAT/Service politiques et police de l'eau

## Slide 109
XX/XX/XXXX
Direction régionale et interdépartementale
L'environnement, de l'aménagement et des transports d’Île-de-France
109
Gestion des eaux pluviales :
les principes à mettre en œuvre dans les plans et projets en Île-de-France
Michelle BROSSEAU – Cheffe du département assainissement, service politiques et police de l’eau

## Slide 110
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l’aménagement et des transports
1 nouvelle direction régionale et interdépartementale en Ile de France (1er avril)
- ministère de la transition écologique
-ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Missions : mettre en œuvre les politiques de l’État en matière de
  Transports,
  Planification et aménagement durable,
  Environnement,
  Energie,
  Urbanisme
La DRIEAT en bref

## Slide 111
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l’aménagement et des transports
Le service politiques et police de l’eau de la DRIEAT :
Porte une approche intégrée des politiques d’eau et de milieux aquatiques (yc assainissement et eaux pluviales)
La DRIEAT en bref
3 échelles d’intervention :
Délégation de bassin Seine-Normandie : déclinaison des directives européennes et élaboration des documents de planification (SDAGE, PGRI, Plan SEINE)
Région Ile-De-France : mise en œuvre des politiques de l’État dans le domaine de l’eau, connaissance et expertise
Paris, petite couronne et grands axes navigables : exercice de la police de l’eau

## Slide 112
31/05/2021
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l’aménagement et des transports
112
Intégrer la gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement, une solution pour :
Réduire les risques d’inondation,
Limiter les pollutions des rivières et des nappes
Améliorer le cadre de vie (réhabiliter la nature en ville, favoriser de nouveaux espaces d’activités et de loisirs, lutter contre les îlots de chaleur)
Faire de la pluie une ressource

## Slide 113
31/05/2021
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l’aménagement et des transports
113
Des principes simples pour mieux gérer les eaux pluviales
Une réglementation complexe
et non-spécifique
Des principes simples qui prennent en compte tous les niveaux de pluie
Éviter, Réduire, Anticiper

## Slide 114
31/05/2021
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l’aménagement et des transports
114
EVITER - d’imperméabiliser les surfaces,
- la connexion aux réseaux (voire déconnecter)
- le ruissellement
REDUIRE - l’impact des petites pluies en gérant les 10 premiers millimètres sans rejet au réseau (par infiltration, évapotranspiration, réutilisation…).
- Au-délà, stocker et rejeter à débit limité.
ANTICIPER l’écoulement des eaux de pluies fortes et assurer la résilience du projet
Les principes de gestion des eaux pluviales à mettre en œuvre dans les projets et documents d’urbanisme
=> En cas de non-respect de ces principes, les services de l’État demanderont des informations complémentaires

## Slide 115
31/05/2021
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l’aménagement et des transports
115
La compétence « eaux pluviales » : elles organisent le service public de gestion des eaux pluviales (collecte et transport) et elles réglementent les raccordements des rejets eaux pluviales
Les collectivités territoriales, des acteurs majeurs de la gestion des eaux pluviales !
Les documents d’urbanisme (PLU, zonage pluvial) : elles réglementent l’aménagement des sols et traduisent ses orientations en matière de maîtrise de l’imperméabilisation des sols et de gestion des eaux pluviales et de ruissellement
=>Le zonage pluvial : un outil efficace à l’échelle opérationnelle (cf. guide du Cerema pour le mettre en oeuvre)

## Slide 116
31/05/2021
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l’aménagement et des transports
116
Des outils pour les acteurs franciliens :
Site Internet de la DRIEAT (réglementation, guide, contacts)
Plaquette « Bien gérer les eaux pluviales en Ile-de-France »
Guide technique pour l’élaboration et l’instruction des dossiers loi sur l’eau relatifs à la gestion des eaux pluviales (2020)
Foire aux questions
Les services de l’État vous accompagnent !
=> Pour les projets d’aménagement,
rapprochez-vous le plus en amont possible des services de police de l’eau franciliens.

## Slide 117
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l’aménagement et des transports
117
Merci de votre attention !

## Slide 118: 7- Présentation d’un projet intégrant la gestion à la source des EP : exemple de la ZAC de Moulon
M. TORIEL
Directeur du Pôle Travaux, EPA PS

## Slide 123
Gestion multiple et différenciée selon les échelles

## Slide 124
La gestion à l’échelle de la Parcelle (1/2)
Débit limité à 0,7 l/s/ha avec une valeur plancher à 3 l/s (pour des questions de fiabilité des équipements de régulation)
Infiltration ou évapotranspiration des petites pluies (10 premiers mm)
Rétention de la pluie de retour 20 ans de durée 2 h (37 mm) et report de l’excédent de stockage (pluie 50 ans de durée 2 h) vers les espaces publics

## Slide 125: Toiture végétalisée
La gestion à l’échelle de la Parcelle (2/2)
Bassin aérien

## Slide 126
La gestion à l’échelle du Quartier (1/2)
Débit limité à 0,7 l/s/ha
Rétention de la pluie de retour 50 ans de durée 2 h (60 mm) y compris excédents en trop-plein 50 ans – 20 ans issus des Parcelles

## Slide 127
La gestion à l’échelle du Quartier (2/2)
Bassin de Quartier
Bassin de Parc
Noue
Jardin inondable

## Slide 128
La gestion à l’échelle du Plateau

## Slide 129
Exemple du jardin argenté (1/2)

## Slide 130
Exemple du jardin argenté (2/2)

## Slide 131
Un jardin inondable
Situation courante jusqu’à la pluie 20 ans
Situation exceptionnelle jusqu’à la pluie 50 ans

## Slide 132
Le Bâtiment Eiffel de CentraleSupélec

## Slide 133
Disfonctionnement de la cuve enterrée

## Slide 134
habiter
entreprendre
vivre
se déplacer
Je vous remercie de votre attention

## Slide 135: 5 – Echanges & conclusion
Acquis
Séance samedi 5 juin « Réouverture de la Bièvre : renaissance d’une rivière »